## Slide 1
第二章 土的渗透性及渗流
§ 2.1 概述
§ 2.2 土的渗透性
§ 2.3 土中二维渗流及流网
§ 2.4 渗透破坏与控制

## Slide 2
第二章 土的渗透性及渗流
§ 2.1 概述
§ 2.2 土的渗透性
§ 2.3 土中二维渗流及流网
§ 2.4 渗透破坏与控制

## Slide 3
土是一种三相组成的多孔介质，其孔隙在空间互相连通。在饱和土中，水充满整个孔隙，当土中不同位置存在水位差时，土中水就会在水位能量作用下，从水位高处向水位低处流动。
渗流——液体（如地下水、地下石油）在土孔隙或其它透水性介质（如水工建筑物）中的流动问题。
土的渗透性——土体具有被液体（如土中水）透过的性质，也称为透水性。
§2.1 概述

## Slide 4
水往低处流
水往高处“跑”
速度v
压力u
位置：使水流从位置势能高处流向位置势能低处
流速：水具有的动能
压力：水所具有的压力势能
也可使水流发生流动
水流动的驱动力
§2.1 概述

## Slide 5
渗透性与工程紧密相关
1. 渗流量问题：基坑开挖或施工 。
2. 渗透破坏问题：堆石坝下游趾部管涌及上游填土流土。
3. 渗流控制问题：基坑、大坝。
4. 水体和土体污染问题：废弃物填埋场。
§2.1 概述

## Slide 6
渗水压力
渗流量
渗透变形
透水层
不透水层
基坑
板桩墙
板桩围护下的基坑渗流
§2.1 概述

## Slide 7
渗流量
渗透变形
土石坝
防渗斜墙及铺盖
浸润线
透水层
不透水层
土石坝坝基坝身渗流
§2.1 概述

## Slide 8
渗流量
透水层
不透水层
天然水面
水井渗流
漏斗状潜水面
Q
§2.1 概述
扬压力

## Slide 9
固体废弃物填埋场对地下水的污染示意图
§2.1 概述

## Slide 10
§2.1 概述

## Slide 11
渗流量
渗透变形
渗流滑坡
土的渗透性及渗透规律
渗透力与渗透变形
土坡稳定分析
挡水建筑物
集水建筑物
引水结构物
基坑等地下施工
多雨地区边坡
§2.1 概述

## Slide 12
第二章 土的渗透性及渗流
§ 2.1 概述
§ 2.2 土的渗透性
§ 2.3 土中二维渗流及流网
§ 2.4 渗透破坏与控制
1. 渗流基本概念
2. 土的层流渗透定律
3. 渗透试验及渗透系数

## Slide 13
位置水头：到基准面的竖直距离，代表单位重量的液体从基准面算起所具有的位置势能
压力水头：水压力所能引起的自由水面的升高，表示单位重量液体所具有的压力势能
测管水头：测管水面到基准面的垂直距离，等于位置水头和压力水头之和，表示单位重量液体的总势能
在静止液体中各点的测管水头相等
位置、压力和测管水头
zA
0
0
A
B
u0pa
zB
基准面
静水
§2.2 土的渗透性
基本概念

## Slide 14
位置势能：
mgz
压力势能：
0
0
基准面
质量 m
压力 u
流速 v
z
动能：
总能量：
称为总水头，是水流动的驱动力
单位重量水流的能量：
§2.2 土的渗透性

## Slide 15
透水层
不透水层
基坑
板桩墙
渗流为水体的流动，应满足液体流动的三大基本方程：连续性方程、能量方程、动量方程
L
A
B
§2.2 土的渗透性

## Slide 16
水力梯度
B点总水头：
两点总水头差：反映了两点间水流由于摩阻力造成的能量损失
水力梯度 i：单位渗流长度上的水头损失
A点总水头：
§2.2 土的渗透性

## Slide 17
h
A
B
不透水层
A点的总水头
hA=ZA+LA
 B点的总水头
hB=ZB+LB
两点总水头差
hA-hB=(ZA-ZB)+(LA-LB)
=DL+ LA-LB=L-LB=h
LA
LB
DL
L
§2.2 土的渗透性

## Slide 18
层流渗透定律
1855 年法国工程师H.达西(Darcy)在研究城市供水问题时，对均匀砂进行的渗流试验
或：
其中，A是试样的断面积
A
§2.2 土的渗透性

## Slide 19
达西定律：在层流状态的渗流中，渗透速度v与水力坡降 i 的一次方成正比，并与土的性质有关
渗透系数 k: 反映土的透水性能的比例系数，其物理意义为水力梯度(坡降) i＝1时的渗流速度，单位： m/s
渗透速度v：土体试样全断面的平均渗流速度，也称假想平均渗流速度
其中，vr为实际平均流速，孔隙水中的平均流速
§2.2 土的渗透性

## Slide 20
适用条件：层流（线性流动）
岩土工程中的绝大多数渗流问题，包括砂土或一般黏土，均属层流范围
在粗粒土孔隙中，水流形态可能会随流速增大呈紊流状态，渗流不再服从达西定律。可用雷诺数进行判断 ：
2.0
1.5
1.0
0.5
0
流速 (m/h)
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
达西定律
适用范围
水力梯度
砾石
粗砂
中砂
细砂
极细砂
h
10
d
v
R
e

=
Re＜5时层流 Re ＞200时紊流 200＞ Re ＞5时为过渡区
§2.2 土的渗透性

## Slide 21
在纯砾以上的很粗的粗粒土如堆石体中，在水力坡降较大时，达西定律不再适用，此时：
两种特例
对致密的黏性土，由于结合水具有较大的粘滞阻力，存在起始水力坡降ib
i>ib, v=k(i - ib)
§2.2 土的渗透性

## Slide 22
渗透试验及渗透系数
常水头试验
变水头试验
井孔抽水试验
井孔注水试验
室内试验方法
野外试验方法
经验估算法
渗透系数k是反映土的渗透能力的定量指标，也是渗流计算时必须用到的一个基本参数。
§2.2 土的渗透性

## Slide 23
室内试验法确定渗透系数 （常水头法）
常水头：在整个试验过程中，水头保持不变
§2.2 土的渗透性

## Slide 24
变水头：在整个试验过程中，水头随着时间而变化
室内试验法确定渗透系数 （变水头法）
§2.2 土的渗透性

## Slide 25
A=2πrh
i=dh/dr(Dupuit假设）
抽水量：Q
单位时间内抽出的水量：q
优点：可获得现场较为可靠的平均渗透系数
地下水位≈测压管水面
井
抽水量Q
r1
r
r2
dh
dr
h1
h
h2
不透水层
观察孔
缺点：费用较高，耗时较长
积分
现场抽水试验
§2.2 土的渗透性

## Slide 26
k反映了土渗透性的强弱
砾砂、粗砂 | 中砂 | 细砂、粉砂 | 粉土 | 粉质黏土 | 黏土
10-3~10-4 m/s | 10-4~10-5 m/s | 10-5~10-6 m/s | 10-6~10-8 m/s | 10-8~10-9 m/s | 10-9~10-12 m/s
砂、砾的透水性强，可以起到排水作用；
黏性土的透水性弱，可以起到截水的作用。
砾砂、粗砂、中砂属强透水材料，粉、细砂属中透水性材料，粉土属弱透水材料，粉质黏土属于基本不透水材料，黏土属于不透水材料。
各类土的渗透系数
§2.2 土的渗透性

## Slide 27: 影响渗透系数的主要因素
粒度成份：土粒愈粗、大小愈均匀、形状愈圆，k值也就愈大；黏粒含量愈多，结合水厚度愈厚， k值愈小；
密实度：土愈密实，k值愈小；
饱和度：通常同一种土的饱和度愈低，k值愈小；
土的结构：扰动土样与击实土样的k值通常均比同一密度原状土样的k值小；
水的温度：试验表明，渗透系数k与渗流液体(水)的重度以及粘滞度η有关；
土的构造：层理、裂隙、节理的存在对kh和kv的影响。
§2.2 土的渗透性

## Slide 28
各种类土的e-logk关系图 （Lamb & Whittman 1969)
黏土
§2.2 土的渗透性

## Slide 29: 成层土的等效渗透系数（简单渗流）
水平渗流条件 垂直渗流条件
§2.2 土的渗透性

## Slide 30
对于平面问题：当各土层的渗透系数和厚度为已知时，即可求出整个土层与层面平行和垂直的平均渗透系数，作为进行渗流计算的依据。
如果各土层的厚度大致相近，而渗透却相差悬殊时，与层面平行的平均渗透系数kh将取决于最透水土层的厚度和渗透性；而与层面垂直的平均渗透系数kv将取决于最不透水层的厚度和渗透性。
因此成层土中，与层面平行的平均渗透系数kh总是大于与层面垂直的平均渗透系数kv。
§2.2 土的渗透性

## Slide 31
第二章 土的渗透性及渗流
§ 2.1 概述
§ 2.2 土的渗透性
§ 2.3 土中二维渗流及流网
§ 2.4 渗透破坏与控制
二维渗流方程
流网特征与绘制

## Slide 32
平面问题：渗流剖面和产生渗流的条件沿某一个方向不发生变化，则在垂直该方向的各个平面内，渗流状况完全一致。 对平面问题，常取dy=1m单位宽度的情况来进行分析
h=h(x,z), v=v(x,z)
与时间无关
稳定渗流：流场中水头及流速等不随时间发生变化的渗流
Δh
§2.3 土中二维渗流及流网

## Slide 33
二维渗流方程
单位时间流入单元的水量:
渗流的连续性方程：
单位时间内流出单元的水量:
连续性条件:
dx
dz
vx
vz
x
z
§2.3 土中二维渗流及流网

## Slide 34
达西定律的微分形式：
渗流连续性方程：
特例：各向同性均质土体 kx=kz
Laplace方程，描述渗流场内水头的分布，是平面稳定渗流的基本方程
§2.3 土中二维渗流及流网

## Slide 35
数学解析法或近似解析法：求取渗流运动方程在特定边界条件下的理论解，或者在一些假定条件下，求其近似解
数值解法：有限元、有限差分、边界元法等，近年来得到迅速地发展
电比拟试验法：利用电场来模拟渗流场，简便、直观，可以用于二维和三维问题
流网法：简便快捷，具有足够的精度，可分析较复杂断面的渗流问题
渗流分析的方法
§2.3 土中二维渗流及流网

## Slide 36: 解析法应用举例：p75, 图3-15
思路：简化为一维，结合边界条件求解任一深度处总水头（注意：h是总水头，基准面选择土层1和2分界面）。
§2.3 土中二维渗流及流网

## Slide 37: 流线与等势线相结合，形成流网
流网特征
流线与等势线正交；
流线与等势线构成的网格长宽比为常数，常数为1时即为曲线正方形；
相邻等势线之间的水头损失相等；
各流槽的渗流量相等。
流网绘制
P77
流网中等势线越密的部位，水力梯度越大，流线越密的部位流速越大。
§2.3 土中二维渗流及流网

## Slide 38
a)混凝土坝基下有钢板桩;
b) 钢板桩
c)混凝土坝趾设置钢板桩和滤层
d)土坝
e)混凝土坝上游防渗层，下游滤层
f)土坝下游设碎石防渗和反滤层
典型渗流流网图
§2.3 土中二维渗流及流网

## Slide 39
渗流量计算
1. 相邻等势线的水头损失：
2. 单个流槽的渗流量：
3. 总渗流量（b=L）：
其中 Nd 为等势线与流线形成的网格数，即等势线条数减1
其中 Nf 为流线所形成的流槽数量，即流线数减1
§2.3 土中二维渗流及流网

## Slide 40
第二章 土的渗透性及渗流
§ 2.1 概述
§ 2.2 土的渗透性
§ 2.3 土中二维渗流及流网
§ 2.4 渗透破坏与控制
渗流力
流砂或流土现象
管涌和潜蚀现象

## Slide 41
渗流力
Δh=0 静水，土骨架会受到浮力作用。
Δh>0 水中有渗流，水流受到来自土骨架的阻力，同时流动的孔隙水对土骨架产生一个拖曳力。
渗流力J：单位土体土颗粒所受到的渗流作用力，又称动水力。
h1
Δh
h2
0
0
hw
L
土样
滤网
贮水器
a
b
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 42
土工建筑物及地基由于渗流作用（J）而出现的变形或破坏称为渗透变形或渗透破坏。渗透变形是土工建筑物发生破坏的常见类型
基本类型：
  流砂或流土
管涌
潜蚀
土的渗透破坏
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 43
流砂：在向上的渗流力作用下，表层局部范围内的土体或颗粒群同时发生悬浮、移动的现象。任何类型的土，只要水力梯度达到一定的大小，都可发生流土破坏
原因：
坝体
黏性土k1<<k2
砂性土k2
渗流
流砂或流土现象
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 44
流砂现象的产生不仅取决于渗流力的大小，同时与土的颗粒级配、密度及透水性等条件相关。
土开始发生流砂现象时的水力梯度称为临界水力梯度icr，显然，渗流力J等于土的浮重度时，土处于产生流砂的临界状态，因此临界水力梯度icr为
研究表明：土的不均匀系数愈大，icr值愈小；土中细颗粒含量高，icr值增大；土的渗透系数愈大， icr值愈低。
流砂现象与土性密切相关
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 45
临界水力梯度icr随不均匀系数Cu的变化
临界水力梯度icr随细粒填料含量的变化
细粒含量
临界水力梯度
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 46
经验表明流砂现象多发生在下列特征的土层中： ①土的颗粒组成中，黏粒含量小于10%，粉粒、砂粒含量大于75%； ②土的不均匀系数小于5； ③土的含水量大于30%； ④土的孔隙率大于43%（孔隙比大于0.75）； ⑤黏性土中夹有砂层时，其层厚大于25cm。
国外文献资料也有类似的标准：孔隙比e＞0.75~0.80，有效粒径d10＜0.1mm及不均匀系数小于5的细砂最易发生流砂现象。
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 47
原因
内因：有足够多的粗颗粒形成大于细粒直径的孔隙
外因：渗透力足够大
管涌：在渗流作用下，一定级配的无黏性土中的细小颗粒，通过较大颗粒所形成的孔隙发生移动，最终在土中形成与地表贯通的管道
过程演示
1. 在渗透水流作用下，细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中移动流失
2. 孔隙不断扩大，渗流速度不断增加，较粗颗粒也相继被水带走
3. 形成贯穿的渗流通道，造成土体塌陷
坝体
渗流
§2.4 渗透破坏与控制
管涌现象

## Slide 48
九江大堤决口
1998年8月7日13:10发生管涌险情，20分钟后，在堤外迎水面找到2处进水口。
又过20分钟，防水墙后的土堤突然塌陷出1个洞，5 m宽的堤顶随即全部塌陷，并很快形成宽约62m的溃口。
决口原因：堤基管涌
焦点词汇：豆腐渣工程
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 49
98洪水长江堤防险情统计
共发生各种险情6000余处
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 50
Teton坝
概况：
土坝，高90m，长1000m，建于1972-75年，1976年6月失事
损失：
直接8000万美元，起诉5500起，2.5亿美元，死14人，受灾2.5万人，60万亩土地，32公里铁路
原因：
渗透破坏－水力劈裂
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 51
Teton坝
1976年6月5日上午10:30左右，下游坝面有水渗出并带出泥土。
11：00左右
洞口不断扩大并向坝顶靠近，泥水流量增加
§2.4 渗透破坏与控制
Notes: １

## Slide 52
Teton坝
11:30
洞口继续向上扩大，泥水冲蚀了坝基，主洞的上方又出现一渗水洞。流出的泥水开始冲击坝趾处的设施。
11：50左右
洞口扩大加速，泥水对坝基的冲蚀更加剧烈。
§2.4 渗透破坏与控制
Notes: ５

## Slide 53
11:57 坝坡坍塌，泥水狂泻而下
Teton坝
12：00过后
坍塌口加宽
§2.4 渗透破坏与控制
Notes: ９

## Slide 54
洪水扫过下游谷底，附近所有设施被彻底摧毁
Teton坝
失事现场目前的状况
§2.4 渗透破坏与控制
Notes: １５

## Slide 55
土是否发生管涌，首先取决于土的性质，管涌多发生在砂性土中，其特征是颗粒大小差别较大，往往缺少某种粒径，孔隙直径大且相互连通。
无黏性土产生管涌必须具备几何、水力两个条件：
管涌的判别
几何条件：土中粗颗粒所构成的孔隙直径必须大于细颗粒的直径，这是必要条件，一般不均匀系数Cu＞10的土才会发生管涌；
水力条件：渗流力能够带动细颗粒在孔隙间滚动或移动是发生管涌的水力条件，可用管涌的水力梯度来表示。
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 56
水力梯度 | 级配连续土 | 级配不连续土
破坏梯度 icr | 0.20-0.40 | 0.1-0.3
允许梯度 [i] | 0.15-0.25 | 0.1-0.2
管涌临界水力梯度的计算至今尚未成熟，对于重大工程，应尽量由试验确定。
文献资料：
自然界中，在一定条件下同样会发生上述渗透破坏作用，为了与人类工程活动所引起的管涌相区别，通常称之为潜蚀。潜蚀作用有机械的和化学的两种。
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 57
流土与管涌的比较
流土
土体局部范围的颗粒同时发生移动
管涌
只发生在水流渗出的表层
只要渗透力足够大，可发生在任何土中
破坏过程短
导致下游坡面产生局部滑动等
现象
位置
土类
历时
后果
土体内细颗粒通过粗粒形成的孔隙通道移动
可发生于土体内部和渗流溢出处
一般发生在特定级配的无黏性土或分散性黏土
破坏过程相对较长
导致结构发生塌陷或溃口
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 58
渗透变形的防治措施
防治流砂
减小或消除水头差，如采取基坑外的井点降水法降低地下水位，或采取水下挖掘；
增长渗流路径，如打板桩；
在向上渗流出口处的表用透水材料覆盖压重以平衡渗流力；
土层加固处理：如冻结法、注浆法等。
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 59
透水层
不透水层
防渗体
坝体
浸润线
减小i：上游延长渗径
  下游减小水压
增大[i]：下游增加透水 盖重
改善几何条件：设反滤层等
改善水力条件：减小渗透坡降
防治管涌
§2.4 渗透破坏与控制

## Slide 60: 要 点
渗透、渗流力的概念
渗透定律及适用条件
起始水力梯度的作用
室内渗透系数的测定方法
影响渗透系数的主要因素
二维稳定渗流方程的推导原理
流砂、管涌的概念及区别